一、超纯水系统中央供水

1、产水水质:取水点水质达到国家实验室一级水标准

2、产水水量： 300L/h

3、产水用途:检验科实验用水

4、输送方式：中央制水，管网输送，各使用点取水

6、源水处理：因为是检验科用水，为保障后端出水水质，主机前加装预处理单元，包括多介质过滤，软化水装置

7、储水器为不锈钢

二、高压消毒锅

容积：≥100L；立式

灭菌方式：高压蒸汽。

灭菌温度：105-138℃；

三、生物安全柜

1、A2型（5台）：长1.5-1.6米， 30%外排，排风总量≥500M3/H       送风速度1500。

2. B2型（1台）：长1.5-1.6米,100%外排,自带新风

四、通风橱（3台）

长1.4-1.5米，带染色池、消毒设施