昌吉市人民医院医疗设备包埋机项目询价采购参数要求

一 、采购项目（询价现场提供产品彩页）

| 序号 | 采购项目 | 采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包埋机（含冷台） | 1台 |  |

- 技术要求

主要功能

1）中文菜单、操作简单；

2）具有一个星期内任意定时开机、定时关机功能；停电后运行程序不丢失，来电后继续工作；

3）阀体为一体化结构，密封性好，无漏蜡、滴蜡现象；流蜡管道任意设置加热，不堵塞；

4）工作台面积大；残蜡自动回收；

5） 配有8个可清洗镊子加热孔、无影照明灯、大容量熔蜡缸（≥5升）；

6）双保温锅尺寸：≥120mm×120mm×75mm

7）包埋与冷台为分体结构设计；

8）通过旋纽可调节流蜡量

9）一星期内任意延时

技术参数：

- 熔蜡温度设置：0～99度任意设置

- 咀温设置：0～99度任意设置

- 保温锅温度：0～99度任意设置

- 工作台温度0～999度任意设置

- 冷台温度：0～—35度任意设置

- 镊子座温度：0～99度任意设置

- 工作方式：手动、脚动