招  标  文  件

（第二册）

招标编号：0625-184018205127-3

招标内容：半自动石蜡切片机

采购单位：海宁市人民医院

浙江省国际技术设备招标有限公司

2018年12月

第五章  投标邀请

日    期：2018年12月21日

招标编号：0625-184018205127-3

- 浙江省国际技术设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就半自动石蜡切片机项目下列货物的采购和有关服务提交密封投标：

招标设备和数量：半自动石蜡切片机              1套

简要技术规格：用于常规组织切片。

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江省国际技术设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．  	有兴趣的投标人可从2018年12月21日至 2019年1月10日(双休日及法定节假日除外) 上午：8:30-11:30, 下午：13:30-16:30在浙江省国际技术设备招标有限公司购买招标文件，本招标文件每套售价为300元人民币或50美元，售后不退（邮购须另加50元人民币）。

4．  	所有投标书应于2019年1月11日10:00时（北京时间）之前递交到浙江省国际技术设备招标有限公司。

5.   	定于2019年1月11日10:00时（北京时间）在浙江省国际技术设备招标有限公司1412开标厅公开开标。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

6.     各投标商务必在开标前在中国国际招标网站 （www.chinabidding.com） 免费注册成功并通过年审。

招标机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

详细地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层，

邮编：310003

联 系 人：汪飞君，马菊美

开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行

帐    号：1202021209006759843

电    话：0571-85860235，85860232

传    真：0571-85860230

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1.2 | 招 标 人：海宁市人民医院 地 址：海宁市钱江西路2号 联 系 人：曾德举 电 话：0573-89233252 传 真：0573-89233252 电子邮箱： 招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司 地 址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 联 系 人：汪飞君、马菊美 电 话：0571-85860235、85860232 传 真：0571-85860230 电子邮箱：xkfeifei@126.com |
| 1.3 | 项目名称：海宁市人民医院采购半自动石蜡切片机 项目概况：/ 资金来源：自筹 |
| 招 标 文 件 |
| 6.1 | 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间： 投标人对招标文件若有疑问，请于2018年12月31日16时00分前以书面形式（可传真到0571-85860230）提交招标代理机构。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 1、本次招标允许的缺漏项范围：不适用 2、本次招标允许的缺漏项比重：不超过投标总价的10%（以其他有效投标中该缺漏项的最高价计），否则其投标将被否决。 |
| 11.5 | 本次招标最高投标限价：15万元人民币（包括设备款、关税、增值税等本次采购项下所需支付的所有费用）。超过最高限价的投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 投标报价： 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价） 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：货到医院价 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 |
| 11.6.2 | 投标报价： 1、中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价）或CIP医院（美元或国际主要结算货币） 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用。（人民币报价还需包含关税、增值税等各种税费） |
| 12.1 | 中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币 |
| 12.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：美元、人民币或国际主要结算货币 |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 1、业绩要求：不适用 2、其他资格证明文件： 1）提供完整的投标产品的医疗器械注册证。 2）本次招标不接受联合体投标，否则将被视为实质性偏离而被拒绝。 |
| 14.3 | 1、货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2、投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料 |
| 15.1 | 1、投标保证金金额：人民币2827元整 2、投标保证金有效期：90天 |
| 15.3 | 投标保证金形式：银行转账等非现金形式 投标人应于2019年1月10日17：00时（北京时间）前将投标保证金以银行转帐等非现金形式交至浙江省国际技术设备招标有限公司。 *投标保证金需在投标截止时间前到帐，否则其投标文件将被视为无效。 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：5份；电子版（光盘或U盘）1份 |
| *17.2 | 投标文件的下述部分必须逐页签字： 1、证明投标人满足本次招标对投标人资格要求(招标文件投标资料表13.3条)的部分。 2、招标文件第四章“附件”部分要求提供的内容。 3、技术响应部分（技术文本）及其提供的技术支持资料。 4、商务响应部分（商务文本） |
| 投 标 文 件 的 递 交 |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人可自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 投标文件封套应标明： 1、招标编号：0625-184018205127-3 2、项目名称：/ 3、投标邀请的标题：海宁市人民医院采购半自动石蜡切片机 4、投标文件递交至：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室 5、在2019年1月11日10:00时(开标日期和时间)之前不得启封 |
| 18.3 | 不适用。 |
| 18.4 | 如果封套未按本须知第18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误 投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2019年1月11日10:00时（北京时间） |
| 开 标 与 评 标 |
| 22.1 | 开标时间：2019年1月11日10:00时（北京时间） 开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| 26.3 | 最低评标价法评标价量化因素： 1)在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2)投标文件申报的交货期； 3)与合同条款规定的付款条件的偏差； 4)所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5)在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6)其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4 .1 | 内陆运输、保险及其伴随服务： 投标人应提供： 投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离 所选方案：投标人须知第26.4.2（1） 调整用的百分比（%）：每延长一周增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款条件的偏离：付款方式偏离评标价增加投标总价的3％。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 所选方案：投标人须知第26.4.4 (1)条，保证保修期内使用。 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用 |
| 26.4.6 | 设备的运行和维护费用：不适用。 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知第26.4.7 (1)条 调整方法：缺少一项功能或一项配置或服务，其评标价将增加投标书中承诺的最好的性能、功能配置或服务的相应价格；如一般技术参数未达到招标文件的要求，则每一项加投标总价的1%。一般技术指标和配置偏离超过10项的将导致废标。 技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，投标商必须在投标文件中提供招标文件允许的技术支持资料，对这些关键技术参数的任何偏离或未提供技术支持资料的将导致其投标将被否决。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准：所有标注“*”号的商务条款为关键条款，投标商必须满足。对这些关键条款的任何偏离将导致废标。 |
| 26.5 | 中标候选人推荐数量：1名 |
| 27.1 | 综合评价法评价办法：不适用 |
| 授 予 合 同 |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费：本项目代理服务费按按计价【2002】1980号文规定向中标商收取。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： 特别提醒： 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的银行资信证明无效。 |

第七章  合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：海宁市人民医院 |
| 3 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为： 安装验收合格后三个月付货款的90%，质保期满付10%。 |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用，第三方产品价格，培训费 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 其它条款 | 1 交货期：合同签订后两个月内。 2 到货地点：海宁市人民医院指定地点 3 报价方式：到医院价（包含所有税、费）。 4 投标货币：人民币。 5 保修：24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，保修期内开机率≥95％(每年按365天计)，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣，折扣按实际售价≤八折供应，并提供年保修价格作为评标依据。 6 售后服务： 6.1在收到买方的机器故障报修电话后，维修响应时间≤2小时，到场时间≤8小时。 6.2遇特殊故障，应在48小时内排除故障或提供应急措施；单次维修时间不得超过一周，否则作相应补偿。 6.3投标方必须保修期内免收机器维修和维护费，保修期外先维修再付款；提供保修期内、期外的售后服务措施。 6.4零配件按市场最低价供应，在该设备停产后仍需保证八年的供应。 6.5 整机保修过后，机器故障更换各种部件时，供货公司以报价80%优惠供应。 6.6每年定期对机器使用质量回访2—4次，并记录备案。 6.7供货公司如遇公司变更或是该机器维修代理权变更，应当及时通知医院设备科。 7 技术支持：中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能信息和临床应用资料。 8 考察和培训 8.1 中标方应对买方的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养并能对一般故障及时进行维修。所有的维修图纸、维修手册及维修调试软件的密码及专用的维修工具应全部免费提供。 8.2 中标方应对买方的操作人员进行培训并承担所有费用。 8.3 中标方应对买方的诊断人员进行培训并承担所有费用。 8.4 投标方应对上述三项内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中应详细说明，并提供培训计划。 9 设备安装、调试 9.1 安装地点：海宁市人民医院指定地点 9.2中标人按照制造商的要求免费安装和调试 9.3 安装完成时间：投标方应在投标文件中明确正常完成安装调试的时间期限以及如超出期限，投标方对于因此给买方造成的损失的赔偿计划。 9.4 安装标准：符合中华人民共和国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 9.5 安装费用：安装过程中发生的费用由卖方负责。投标方应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 9.6 安装人员：应由中标方有两台以上（含）同类型设备安装经验的原厂工程师负责安装。 10 验收 10.1 投标方在投标时应提供设备的验收标准、安装技术规范，供买方参考。 10.2 验收标准应按国家标准。 10.3 设备到达最终用户后，要求卖方及安装人员会同买方共同参与设备验收。设备安装调试后，卖方负责安装质量，验收合格后，买卖双方共同签署报告、设备验收合格证书。 10.4 验收的依据：1）制造商提供的技术规格 2）合同和标书（及评标时的相关承诺） 3）国家强制标准。 10.5 中标人承担所有国家要求的检测项目费用。 11 质保及维修 11.1 在质保期内，因维修和保养所发生的一切费用，均由卖方承担。 11.2 如发生故障，买方应通知卖方。卖方在收到通知后应立即给予答复，并在8小时内到买方进行维修。卖方要对其所提供的设备及其安装质量负全部责任。 12 付款方法和条件为：安装验收合格后三个月付货款的90%，质保期满付10%。 13 延期交货罚款：延期交货每7天，按合同总价的0.5%支付迟交违约金，不足7天按7天计，依次累计，最高罚款为合同总价的5%。 14 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |

第八章  货物需求一览表及技术规格

- 概述

本次招标采购设备为半自动石蜡切片机，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术规格 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半自动石蜡切片机 | 1套 | 用于常规组织切片 | 合同签订后两个月内 | 海宁市人民医院指定地点 |
| 2 | 中文技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 | 提供 |  |  |

- 技术规格及配置要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 原装进口 |  |
| 1.2 | 适用范围：用于常规组织切片 |  |
| 1.3 | 上海或杭州设有正规维修站 |  |
| 二 | 主要技术参数及要求 |  |
| *2.1 | 切片厚度：0.5-100μm |  |
| *2.2 | 修块厚度：5-500μm |  |
| 2.3 | 水平移动范围：≥25mm |  |
| 2.4 | 垂直移动范围：≥68mm |  |
| 2.5 | 电动粗进样：配备步进马达进样，速度：300um/s或者900um/s两种速度 |  |
| 2.6 | 手轮平衡调节：采用弹簧力补偿平衡系统设计，长时间使用不会磨损 |  |
| 2.7 | 样品定位功能：具备，样品托可360°旋转 |  |
| 2.8 | 样品回缩功能：具备，可关闭 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 半自动石蜡切片机：1台 |  |
| 3.2 | 其他标准配置，提供清单 |  |
| 四 | 售后服务及培训要求 |  |
| 4.1 | 整套系统保修≥2年，并提供原厂书面承诺及保证，终身维修。 |  |
| 4.2 | 器械故障，及时免费提供备用件，满足医院手术需求 |  |
| 4.3 | 设备验收合格后8年内供应配件, 投标方必须承诺先维修再付款。详细列出设备中消耗品清单、报价及优惠价格 |  |
| 4.4 | 维修响应时间：2小时技术响应，24小时上门服务，提供厂家及代理公司在杭州或上海的维修点和固定的工程师具体情况、电话。 |  |
| 4.5 | 详细列出配套使用耗材清单及优惠价格 |  |
| 4.6 | 提供操作、培训方案及提供设备维修培训方案 |  |
| 4.7 | 技术资料：提供中英文操作手、维修手册 |  |
| 4.8 | 提供设备原生产厂商的DATASHEET、配置清单及分项报价 |  |
| 4.9 | 投标文件中须提供同型号产品合同复印5份和安装验收报告复印件，并提供医院名单、合同和安装验收报告原件备查，弄虚作假者将落标并记入不诚信记录。 |  |
| 五 | 商务要求 |  |
| *5.1 | 投标时提供： 1.从注册代理商开始的各级代理授权的营业执照、医疗器械经营许可证、授权书。 2.投标公司委托书、委托人身份证复印件。 3.医疗器械注册证 4.医疗器械产品注册登记表。 |  |
| 5.2 | 开箱验收时提供： 1.海关报关单(进口设备需提供) 2.商检报告单(进口设备属法定商检目录需提供) 3.装箱单 4.中文说明书2套 5.合格证 6.保修凭证 7.安装报告 8.电子资料：快速操作说明一份、消毒说明一份、完整说明书一份、维修手册一份 |  |
| 5.3 | 付款方式：安装验收合格后三个月付货款的90%，质保期满付10%。 |  |

附：

退还投标保证金申请书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司参加了贵司组织的                    招标项目（项目编号：                  ）的投标，现申请退还该笔投标保证金。

| 申请人信息 | 投标单位： （盖章） |
| --- | --- |
|  | 财务联系人： | 联系方式 |  |
|  | 项目负责人： | 联系方式 |  |
|  | 投标保证金金额：人民币 |
| 退还账户信息 | 纳税人识别号 |  |
|  | 注册地址 |  |
|  | 电话 |  |
|  | 开户行 |  |
|  | 账号 |  |

注：1、该“退还投标保证金申请书” （请勿装订进投标文件中）可在投标时与银行汇款凭证复印件单独提供

2、未中标供应商的投标保证金，招标公司将凭此“申请书”自中标通知书发出后5个工作日内退还。

3、中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订，并将政府采购合同（或复印件）提供给招标公司后5个工作日内退还。